## Slide 1
КЛОС – конфигурируемая линейка операционных систем
Семейство операционных систем КЛОС
И. Б. Бурдонов, А. С. Косачёв, А. К. Петренко,
А. В. Хорошилов, В. Ю. Чепцов
Москва, ISPRASOPEN-2025, 10 декабря 2025
Notes: OK

## Slide 2
Факторы, определяющие направление исследований и разработок:
Новая волна развития ОС
Возможности | Требования
Новые аппаратные платформы | Производительность
Новые методы и средства моделирования и верификации | Надёжность и безопасность
Зрелые процессы разработки | Экономия ресурсов
Технологический суверенитет → Отечественный программно-аппаратный стек

## Slide 3
БЭСМ-6 — 1967 г.
Первые отечественные ЭВМ с развитой системой прерываний
«Весна» — 1965 г.

## Slide 4
Весна — 1965-1972
ОС «Весна» — 1966 г.
М. Р. Шура-Бура
В.С. Штаркман
Первые отечественные ОС
БЭСМ-6 — 1968-1987
ОС ДТ-68
Л. Н. Королев
А. Н. Томилин
            ОС НД-70
            В. П. Иванников

## Slide 5
Микроядерные ОС
Концепция новой архитектуры ОС начинает складываться 60-70-е года XX века.
В. П. Иванников. «Использование кластеров в операционной системе» ДАН СССР, 1977, Т. 237, № 2, стр. 2800–2833.
В. П. Иванников. Проблемы операционных систем многомашинных вычислительных комплексов и реализация операционных системы АС-6-БЭСМ-6: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д. ф.-м. н. : 01.01.10, 1979.
Термин «микроядерная ОС» появился гораздо позже, в 1981 году.
Rashid, Richard; Robertson, George. "Accent: A communication oriented network operating system kernel". SOSP '81 Proc. of the 8th ACM symposium on Operating systems principles. Pacific Grove, California, USA. pp. 64–75. doi: 10.1145/800216.806593

## Slide 6
КЛОС (АС-6, 1975), КЛАСТОС (БЕСТА, 1980-е)
Отечественные микроядерные ОС

## Slide 7
Виктор Иванников
Игорь Бурдонов
Александр Косачев
Герман Копытов
Сергей Кузнецов
Сергей Гайсарян
Основные разработчики КЛОС
7

## Slide 8
Исследование и верификация ОС «Багет» (ОС-2000/3000).
Изучение стандарта ARINC 653 – требования пространственной и временной изоляции, реализация обработки ошибочных ситуаций, детерминированное выполнение приложений даже при наличии отказов отдельных процессов.
Развитие открытого проекта POK — экспериментальной микроядерной ОСРВ с поддержкой ARINC 653.
Академик В. Б. Бетелин
Развитие КЛОС в 2000-е годы
8

## Slide 9
2015 — Постановка задачи построения семейства ОС. Лаврищева Е.М., Петренко А.К. Моделирование семейств программных систем. Труды ИСП РАН, том 28, вып. 6, 2016, стр. 49-64. DOI:10.15514/ISPRAS-2016-28(6)-4
9
Развитие КЛОС в 2010-е годы
Академик Е.А. Федосов
2016 — Начало работ совместно с ГосНИИАС JetOS – микроядерная ОСРВ с поддержкой ARINC 653 и обеспечением требований DO-178C для программных систем с уровнем критичности «A».

## Slide 10
10
Развитие КЛОС в 2020-е годы
2020— Начало разработки специальной микроядерной ОСРВ в интересах государственного заказчика.
Семейство космических аппаратов ИБИС

## Slide 11
КЛОС — это технологический стек по созданию встраиваемых операционных систем жёсткого реального времени с поддержкой многоядерности, повышенных требований к безопасности (КТ-178C) и защищённости (РБПО).
В КЛОС обеспечивается пространственная (по памяти) и временнáя (по гарантиям времени отклика) изоляция функционального и системного программного обеспечения. Накладные расходы со стороны ОСРВ минимизированы за счёт статического конфигурирования памяти и непериодических таймеров с квантованием.
КЛОС

## Slide 12
Ключевые особенности
Детерминированное выполнение приложений разных производителей на одном устройстве с изоляцией по времени и пространству.
Выполнение драйверов устройств в изолированном окружении с пониженным уровнем привилегий для повышения безопасности и защищённости.
Поддержка симметричной (SMP) и асимметричной (AMP) многоядерности для минимизации влияния параллельного кода.
Отказ одного приложения не влияет на другое приложение. Централизованный мониторинг отказов (HMON).
Гибкие требования к аппаратуре. Широкий набор поддерживаемых архитектур. eMMC, Ethernet, i2c, MAVLink, NVRAM (FRAM, EEPROM), ONFI NAND, Parallel и SPI NOR, PCI, RTC, SATA, SpaceWire, SPI, VirtIO, ГОСТ Р 52070-2003 (МКИО), UART, SPI NOR и др.
Реализация API стандартов ARINC 653 P1 и P2, ISO/IEC 9899 (C) и 14882 (C++), GlobalPlatform TEE и других государственных отраслевых стандартов.

## Slide 13
Раздел P2
Функциональное ПО
Процесс 2
Процесс 1
Сервисы ОСРВ
libc
APEX
Раздел P1
Функциональное ПО
Процесс 1
Сервисы ОСРВ
libc
APEX
Системный раздел
ПО системного раздела
Сервис 1
Драйвер 1
Сервисы ОСРВ
libc
APEX
syspart
Ядро ОСРВ
Аппаратура
Пакет поддержки аппаратуры: MMU, обработка прерываний, таймер, etc.
Сервисы ядра ОСРВ: планировщик, порты, каналы, монитор состояний, etc.
Разделы изолированы по времени и пространству.
Выделенные разделам ресурсы определены заранее на уровне конфигурации.
Основная работа с оборудованием выполняется с пониженными привилегиями.
Механизмы обеспечения изоляции по памяти
Notes: ОК

## Slide 14
Раздел P1
IDLE
Раздел P2
Раздел P2
Время, мс
Раздел SysNET
Раздел P1
IDLE
Раздел P2
Раздел P2
Раздел P1
Раздел SysNET
IDLE
Основной временной кадр (4 мс)
Окно раздела P2 (2 мс)
Разделу P1 назначено 0-е ядро ЦПУ
Раздел P1
Раздел P1
IDLE
Раздел P1
Раздел P1
IDLE
IDLE
2-е ядро ЦПУ
3-е ядро ЦПУ
Начало расписания 1
Начало расписания 2
Модуль 1
Модуль 2
Модуль 3
Раздел SysGPU
Раздел SysGPU
Раздел P1
Раздел SysGPU
Раздел SysGPU
Раздел P1
У раздела SysGPU 2 окна в одном MTF
Расписания распределяют время по окнам между разделами в рамках модуля.
Окна расписания повторяются каждый основной временной кадр.
Ядра ЦПУ назначаются разделу в рамках расписания.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0-е ядро ЦПУ
1-е ядро ЦПУ
Механизмы обеспечения изоляции по времени
Notes: ОК

## Slide 15
Механизмы обеспечения изоляции драйверов устройств
Раздел СПО
Порт с очередью 1
Системный раздел
Порт с очередью 2
Сервисы файл. системы
Порт с очередью
Драйвер файл. сист.
Драйвер SATA
Драйвер Ethernet
UDP/IP
Драйвер RS-485
Планировщик сети
SATA накопитель
Сетевая карта Ethernet
RS-485
Процесс 1
Процесс 2

## Slide 16
Модуль 1
Когерентный кластер ядер
Раздел P2
Раздел P1
Ядро ОСРВ (SMP)
0-е ядро ЦПУ
1-е ядро ЦПУ
Модуль 2
Монопольное ядро
Раздел SysNET
Раздел P1
Ядро ОСРВ
2-е ядро ЦПУ
Модуль 3
Монопольное ядро
Раздел SysGPU
Раздел P1
Ядро ОСРВ
3-е ядро ЦПУ
Сетевая карта
Видеокарта
Разделы передают сообщения друг другу посредством:
внутримодульных каналов в виде портов ARINC 653 в рамках своего кластера;
межмодульных каналов в виде портов ARINC 653 в рамках нескольких кластеров;
общих блоков памяти с явной настройкой когерентности доступа;
каналов через сетевые устройства в виде портов ARINC 653 между разными вычислителями.
Механизмы обеспечения изоляции в многоядерном режиме
Notes: ОК

## Slide 17
Platform Support Package (PSP)
ARMv7-A
RISC-V RV32
PowerPC
BCM2835
PowerPC 476
i.MX6
Raspberry Pi 2
WBQP
TQMA6Q
Architecture Support Package
Common Board Support Package
Board Support Package
Структура пакета поддержки аппаратуры (PSP)
МВ115
Notes: ОК

## Slide 18
Поддерживаемые платформы
• ARMv7-A | [Cortex-A7, Cortex-A9], e.g. NXP i.MX6 или Broadcom BCM2836
• ARMv7-M | [Cortex-M4], e.g. ST STM32F429
• ARMv8-A | [Cortex-A53, Cortex-A55], e.g. Rockchip RK3568
• MIPS32 | [Мультикор, КОМДИВ], e.g. НПЦ «Элвис» 1892ВМ15АФ, НИИСИ 1890ВМ8Я, К5500ВК018
• PowerPC | [e500v2, e500mc, 470S], e.g. NXP p1010, NXP p3041, НТЦ Модуль 476FP
• RISC-V | [rv32 imafdc, Syntacore SCR5], e.g. АО «НИИЭТ» 1921ВК048
• x86 (IA-32) | [Nehalem и новее]
Вычислитель должен обладать ≥ 2 МБ ОЗУ* и поддерживать атомарные инструкции.
Возможна доработка пакета поддержки аппаратуры на стороне заказчика и под конкретного заказчика.
* Ведутся работы по поддержке конфигураций с меньшими объёмами ОЗУ.

## Slide 19
Спасибо за внимание!

## Slide 20
Инструменты для разработчика ПО
Компиляторы Ada, C, C++, Modula 2 с поддержкой множества архитектур. GCC 14.3 и LLVM Clang 19. Безопасный компилятор.
Динамические средства выявления ошибок с памятью и арифметикой. Санитайзеры LLVM: Address, Memory, Thread, Undefined Behavior.
Статические анализаторы кода. Clang Static Analyzer. Clang Tidy. Анализ потребления стека. Svace.
Средства сбора покрытия по коду. LLVM Covarge. GCOV. LLVM MC/DC, GCOV MC/DC, COVERest для MC/DC.
Средства выявления узких мест производительности. Сэмплирующий профилировщик внутри ОСРВ (gprof).
Средства ускорения процесса разработки. IDE на базе Eclipse или Theia. Интеграция в редакторы. Бинарная поставка кода.

## Slide 21
Существующие проекты
JetOS — операционная система реального времени для гражданских авиалайнеров, построенных на архитектуре ИМА (интегрированной модульной авионики).
Операционная система реального времени для космических аппаратов.
TestOS — окружение для модульного тестирования программного обеспечения на целевой аппаратуре с целью проведения отработки ПО для ответственного применения.
EmbetruOS — перспективная операционная система реального времени для энклавов и сопроцессоров, работающих в доверенном контуре вычислительной системы.
Операционная система реального времени для доверенных БА.

## Slide 22
Процессы интеграции, тестирования и отработки
Встроенная система тестирования, которая позволяет проводить тестирование по единой схеме как на эмуляторе, так и на оборудовании.
Поддержка инструментария для написания модульных (unit), интеграционных и полносистемных тестов, включая встроенные проверки и тестовые макросы.
Расширенный набор инструментов поддержки создания доверенных программных систем, включая статический анализ (SVACE, KLEVER), сбор покрытия и динамическое инструментирование (LLVM Sanitizers, Race Hunter).
Разработка сертифицированного пакета по КТ-178С по наивысшему уровню “A”.
Обеспечение CI / CD / “непрерывного тестирования” (по запросу).
Поддержка отладки на устройстве по единой схеме.

## Slide 23
КЛОС
Вычислитель или эмулятор
Сервер отладки (gdbstub)
Раздел 1
Сист. раздел
Пользователь
Отладчик (gdb)
КЛОС
Эмулятор QEMU
Раздел 1
Раздел 2
Ядро
Сист. раздел
Сервер отладки (gdbstub)
КЛОС
Вычислитель
Раздел 1
Раздел 2
Ядро
Сист. раздел
gdbstub
Сервер отладки (JTAG)
RS-485
Сценарии интерактивной отладки
Отлаживаемые объекты

## Slide 24
Требования к рабочей станции
GNU/Linux дистрибутив на архитектуре x86_64 (например, Astra Linux 1.8 или Ubuntu 22.04), либо Apple macOS 10.12 или новее.
Рекомендуется 4-ядерный процессор, 8 ГБ ОЗУ, 25 ГБ места на диске или лучше.
Есть виртуальная машина в формате .ova (VirtualBox, VMware) для быстрого запуска и демонстрации возможностей.